| B200GL 注网和ping包、TCP/UDP连接操作手册 | 文档版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | V1.0.2 |  |
|  | 产品名称： F-B200GL | 共 6 页 |

F-B200GL操作手册

厦门四信通信科技有限公司

地址：厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层

客户热线：400-8838 -199
电话：+86-592-6300320 
传真：+86-592-5912735

网址：www.four-faith.com

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019/12/10 | V1.0.0 | 初始版本 | 李苗 |

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

目录

1 注网和ping包	5

1.1 注网状态查询	5

1.2 ping包	6

# 1 注网、ping包、TCP/UDP连接

## 1.1 注网状态查询

AT+CPIN?                         //查询SIM卡是否正常插入

+CPIN:READY                      //返回ready表示正常插入

OK

AT+CSQ                           //查询信号强度

+CSQ: 19,99

OK

AT+COPS?                         //查询是否正常注网

+COPS: 0,2,"46000", 9               //正常注册网络

OK

AT+CGATT?

+CGATT:1                         //返回1表示GPRS附着

OK

AT+CGACT?

+CGACT: 1, 1                       //PDP上下文已激活，激活之前GPRS必须是附着的

OK

AT+CGPADDR

+CGPADDR: 1,"100.80.222.69"           //正常获取到IP地址

OK

## 1.2 ping包

注网成功和PDP正常激活获取IP地址后，才能进行ping包

AT+PING="180.101.147.115",40,64,2     //ping 180.101.147.115，超时时间40ms，数据包大//小为64字节，2个包

OK

Reply from 180.101.147.115: bytes= 64 time = 682(ms), TTL = 255

Reply from 180.101.147.115: bytes= 64 time = 232(ms), TTL = 255

Ping statistics for 180.101.147.115

Packets: Sent = 2, Received = 2, Lose = 0 <0%>, max_delay = 682 ms, min_delay = 232 ms, average delay = 457 ms

AT+PING="www.baidu.com",200,64,1           //ping 域名

OK

Reply from 183.232.231.172: bytes= 64 time = 225(ms), TTL = 255

Ping statistics for 183.232.231.172

Packets: Sent = 1, Received = 1, Lose = 0 <0%>, max_delay = 225 ms, min_delay = 225 ms, average delay = 225 ms

## 1.3 TCP/UDP连接测试

①开机等待模组初始化，并附着网络，此时输入AT+CIPSTART=<mode>,<IP address>,<port> ，建立TCP或UDP连接；

②TCP连接成功后，会返回返回“CONNECT OK”，即可发送数据；输入AT+CIPSEND=10 ，即可发送长度为10字节的数据；

③后续要发送数据，都需要先输入“AT+CIPSEND=n”“n”代表数据长度。

④切换为透传模式测试

[12:37:57.450]发→◇AT+CIPMODE=1                //设置为透传模式

[12:37:57.453]收←◆AT+CIPMODE=1

OK

⑤实测举例：